## Slide 1: 实验三 组合逻辑电路分析与设计
一、实验内容
1、设计
自行设计
Q3
Q2
Q1
Q0
G3
G2
G1
G0
输入二进制码
输出循环码

## Slide 2
（1）列真值表
（2）逻辑表达式
G0=Q3Q2Q1Q0+Q3Q2Q1Q0+
Q3Q2Q1Q0+Q3Q2Q1Q0+
Q3Q2Q1Q0+Q3Q2Q1Q0+
Q3Q2Q1Q0+Q3Q2Q1Q0
化简逻辑表达式可得到G0关于
Q3,Q2,Q1,Q0的输出表达式
同理可得到G3,G2,G1的输出表达式
输出 |  |  | 
G3 | G2 | G1 | G0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
输入 |  |  | 
Q3 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 3
（3）采用卡诺图化简
以G0为例
G0=Q1Q0+Q1Q0 =Q1异或Q0
同理可得G3,G2,G1化简后的输出表达式
Q1Q0 Q3Q2 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | 0 | 1
01 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 4
转换电路
Q3
Q2
Q1
Q0
接模拟开关
接0-1显示器
2、电路测试
G3
G2
G1
G0

## Slide 5
接0-1显示器
3、74LS197构成16进制计数器作为代码转换电路的输入信号
74LS197
Q3
Q2
Q1
Q0
CP0
手动单步脉冲
MR
PL
1
1
Q3 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
CP1

## Slide 6
转换电路
Q3
Q2
Q1
Q0
接0-1显示器
74LS197
Q3
Q2
Q1
Q0
CP0
手动单步脉冲
MR
PL
1
1
CP1
G3
G2
G1
G0

## Slide 7
转换电路
Q3
Q2
Q1
Q0
接示波器
74LS197
Q3
Q2
Q1
Q0
CP0
连续脉冲（10KHz）
MR
PL
1
1
4、动态测试
1
S1
CP1
G3
G2
G1
G0

## Slide 8
CP0
G1
G2
G3
G0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0

## Slide 9: 二、虚拟仿真设计7段数码管译码电路 （TA检查）
B3 | B2 | B1 | B0 | 显示内容
0 | 0 | 0 | 0 | “0”
0 | 0 | 0 | 1 | “1”
0 | 0 | 1 | 0 | “2”
0 | 0 | 1 | 1 | “3”
0 | 1 | 0 | 0 | “4”
0 | 1 | 0 | 1 | “5”
0 | 1 | 1 | 0 | “6”
0 | 1 | 1 | 1 | “7”
1 | 0 | 0 | 0 | “8”
1 | 0 | 0 | 1 | “9”
1 | 0 | 1 | 0 | “A”
1 | 0 | 1 | 1 | “b”
1 | 1 | 0 | 0 | “C”
1 | 1 | 0 | 1 | “d”
1 | 1 | 1 | 0 | “E”
1 | 1 | 1 | 1 | “F”

## Slide 10: 下周课前准备
1、预习实验四、五内容，其中，实验四 Verilog的内容可以浏览，不要求一定掌握，主要是预习实验五。
2、下载安装Vivado 2015.3
3、 预习BASYS3学习板上的资源分布
4、在BASYS3学习板上实现逻辑与非门