## Slide 1: 实验二（第六周）
一、实验内容
1、使用Protues仿真软件测量门电路芯片（74LS00、74LS08 、74LS20 和74LS86 ）真值表并记录，与实验一测量结果相比较。
2、使用Protues仿真软件的虚拟逻辑分析仪和虚拟示波器观察1kHz的方波时钟的波形并记录，与实验一的测量结果相比较。
3、实现在虚拟4联装共阴极数码管任意位置显示0-9的一个数字。（附连线说明与显示效果图片）
4、实验教材P11实验内容三。
仿真分析Q3，Q2，Q1，Q0，CP0信号波形关系图（图片）
分析这些信号之间的关系。

## Slide 2: 下周课前准备
1、参照理论课教材，熟悉组合逻辑电路的设计流程
2、使用protues仿真软件完成实验三，设计并仿真
3、比较实验箱数码管和虚拟数码管使用上的异同，并请设计电路，完成虚拟数码管的8421码译码输出显示（具体要求见下表）。

## Slide 3
B3 | B2 | B1 | B0 | 显示内容
0 | 0 | 0 | 0 | “0”
0 | 0 | 0 | 1 | “1”
0 | 0 | 1 | 0 | “2”
0 | 0 | 1 | 1 | “3”
0 | 1 | 0 | 0 | “4”
0 | 1 | 0 | 1 | “5”
0 | 1 | 1 | 0 | “6”
0 | 1 | 1 | 1 | “7”
1 | 0 | 0 | 0 | “8”
1 | 0 | 0 | 1 | “9”
1 | 0 | 1 | 0 | “A”
1 | 0 | 1 | 1 | “b”
1 | 1 | 0 | 0 | “C”
1 | 1 | 0 | 1 | “d”
1 | 1 | 1 | 0 | “E”
1 | 1 | 1 | 1 | “F”